ANEXA 6

Măsuri corespunzătoare de evitare a manifestării riscurilor, de reducere a frecvenţei de producere ori de

limitare a consecinţelor acestora, pe tipuri de riscuri;

TABEL CU MASURI DE APARARE

# IMPOTRIVA  INUNDATIILOR SI GHETURILOR  LUATE LA NIVELUL ORASULUI TANDAREI

| Măsuri pentru avertizarea-alarmarea populaţiei la primirea avertizărilor hidrologice şi meteorologice | Măsuri la atingerea COTEI DE ATENŢIE (CA), Fazei I de apărare la diguri, Fazei I de apărare la gheţuri, pragurilor de avertizare la precipitaţii | Măsuri la atingerea COTEI DE INUNDAŢIE (CI), Fazei a II-a de apărare la diguri, Fazei a II-a de apărare la gheţuri, pragurilor de agravare la precipitaţii | Măsuri la atingerea COTEI DE PERICOL (CP), Fazei a III-a de apărare la diguri, Fazei a III-a de apărare la gheţuri, "METEOR ROŞU" pentru precipitaţii | Măsuri la ieşirea din STAREA DE URGENŢĂ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| -La primirea avertizarilor si instiintarii de la structurile abilitate se intruneste Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al orasului Tandarei. -Avertizarea-alarmarea populaţiei se realizează prin mijloacele de avertizare si alarmare specifice. -Mesajele de avertizare şi alarmare se transmit obligatoriu, cu prioritate şi gratuit prin toate sistemele de telecomunicaţii, postul de radio si televiziune local (Slobozia), la solicitarea expresă a presedintelui Comitetului local pentru situaţii de urgenţă Tandarei. | - Convocarea imediată în şedinţă extraordinară a comitetului local pentru situaţii de urgenţă al orasului Tandarei. - Se verifica funcţionarea fluxului informaţional între comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi centrul operaţional al inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă precum şi cu centrul operativ al sistemului de gospodărie a apelor Ialomita. - Se asigură transmiterea/primirea avertizărilor şi prognozelor la toate obiectivele din zonele potenţial afectabile. - Se iau măsuri de limitare a efectelor inundaţiilor de către formaţiunile de intervenţie proprii, deţinătorii de lucrări cu rol de apărare împotriva inundaţiilor, operatorii economici specializaţi, etc. - Informarea permanentă a populaţiei cu măsurile urgente care trebuie aplicate (prin mijloacele mass-media). - Măsuri de evitare a blocajelor, în special în zona podului rutier (str.Fetesti), podul CFR, podeţelor, prizelor de apă, gurilor de evacuare şi în alte zone critice. - Pregatirea unitatilor specializate la interventia cu exploziv pentru distrugerea aglomerarilor de gheturi sau zapoarelor. -Supravegherea permanentă a cursurilor de apă şi a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor şi, după caz, supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi malurilor corespunzător cotelor maxime prognozate. - Repartiţia forţelor şi mijloacelor de intervenţie în zonele afectate. | - Asigurarea permanenţei la primărie în cazul în care se instituie direct starea de alarmă. - Se asigură funcţionarea fluxului informaţional între comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi centrul operaţional al inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă precum şi cu centrul operativ al sistemului de gospodărie a apelor Ialomita. - Punerea în aplicare măsurilor care se instituie la declararea stării de alertă la nivelul judeţului/localităţii, în zonele periclitate şi se verifică modul de realizare a măsurilor prevăzute în planul de apărare împotriva inundaţiilor al orasului Tandarei. - Se asigură transmiterea/primirea avertizărilor şi prognozelor la obiectivele din zonele afectate. - Specialistii de la nivelul CLSU Tandarei se deplaseaza in zonele afectate dispunand masuri operative pentru evitarea si limitarea pagubelor. - Informarea permanentă a populaţiei cu măsurile urgente care trebuie aplicate. - Punerea în practică a măsurilor de evitare a blocajelor, în special în zonele podurilor(CFR, rutier str Fetesti, traversare Fratilesti), prizelor de apă, gurilor de evacuare şi în alte puncte critice de pe cursurile de apă. - Restricţii de consum a apei şi a unor alimente care provin din zona afectată. - Măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot fi inundate sau situate în zona inundabilă în caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice. - Autoevacuarea şi evacuarea preventivă a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara zonelor potenţial inundabile. - Solicitarea de forţe de ordine pentru asigurarea pazei bunurilor materiale evacuate. - Organizarea punerii în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi evacuate prin ridicare la cote superioare sau ancorare. - Ia măsuri pentru întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze în zonele inundate în vederea prevenirii electrocutării sau a intoxicării, accidentelor tehnologice, etc. - Stabileşte rutele ocolitoare a zonei inundate şi asigură ordinea pe timpul operaţiunilor de evacuare şi salvare cu ajutorul forţelor de ordine. - Presedintele CLSU Tandarei prezintă propuneri, ia hotărâri şi coordonează acţiunile de intervenţie. - Coordonează acţiunile pentru salvarea oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor şi materialelor. - Dispune supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi malurilor corespunzător cotelor maxime prognozate. - Coordonează repartiţia forţelor şi mijloacelor de intervenţie în zonele afectate - Organizează acţiunile de limitare a extinderii breşelor în diguri şi baraje prin executarea de lucrări provizorii. - Urmăreşte realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsare, infiltraţii şi din precipitaţii, precum şi evacuarea apei din clădirile afectate şi canale tehnologice. - Organizează distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate. - Coordonează aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare prevenirii epidemiilor. | - Se asigură funcţionarea fluxului informaţional între comitetul local pentru situaţii de urgenţă şi centrul operaţional al inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă precum şi cu centrul operativ al sistemului de gospodărie a apelor Ialomita. - Menţine starea de alertă la nivelul localităţii, în zonele periclitate şi verifică modul de realizare a măsurilor prevăzute în plan. - Presedintele CLSU Tandarei aproba declansarea sistemului de avertizare –alarmare. - La solicitarea CLSU Tandarei interventia unitatilor specializate cu materiale explosive pentru distrugerea aglomerarilor de gheturi sau zapoarelor. - Continuă aplicarea măsurilor de avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot fi inundate sau situate în zona inundabilă în caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice. - Asigură transmiterea avertizărilor şi prognozelor la toate localităţile şi obiectivele din zonele afectate. - Asigura informarea permanenta a populatiei cu masurile urgente care trebuie aplicate. - Asigură continuarea măsurilor de evitare a blocajelor, în special în zonele podurilor(CFR, rutier str Fetesti, traversare Fratilesti), prizelor de apă, gurilor de evacuare şi în alte puncte critice de pe cursurile de apă. - Introduce restricţii de consum a apei şi a unor alimente care provin din zona afectată. - Ia măsuri de avertizare-alarmare a obiectivelor ce pot fi inundate sau situate în zona inundabilă în caz de pericol iminent de avariere a construcţiilor hidrotehnice. - Organizează autoevacuarea şi evacuarea preventivă a oamenilor, animalelor şi bunurilor materiale în afara zonelor potenţial inundabile. - Solicită forţe de ordine pentru asigurarea pazei bunurilor materiale evacuate. - Organizează punerea în siguranţă a bunurilor ce nu pot fi evacuate prin ridicare la cote superioare sau ancorare. - Ia măsuri pentru întreruperea alimentării cu energie electrică şi gaze în zonele inundate în vederea prevenirii electrocutării sau a intoxicării, accidentelor tehnologice, etc. - Sabileşte rutele ocolitoare a zonei inundate şi asigură ordinea pe timpul operaţiunilor de evacuare şi salvare cu ajutorul forţelor de ordine. - Prezintă propuneri, ia hotărâri şi coordonează acţiunile de intervenţie. - Coordonează acţiunile pentru salvarea oamenilor, animalelor, tehnicii, utilajelor şi materialelor. - Dispune supraînălţarea şi consolidarea digurilor şi malurilor corespunzător cotelor maxime prognozate. - Coordonează repartiţia forţelor şi mijloacelor de intervenţie în zonele afectate - Organizează acţiunile de limitare a extinderii breşelor în diguri şi baraje prin executarea de lucrări provizorii. - Urmăreşte realizarea măsurilor de evacuare a apei provenite din revărsare, infiltraţii şi din precipitaţii precum şi evacuarea apei din clădirile afectate şi canale tehnologice. - Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente, bunuri de strictă necesitate şi acordarea de asistenţă medicală. - Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă veterinară animalelor evacuate. - Asigură distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate. - Asigură aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare prevenirii epidemiilor. - Asigură identificarea victimelor, sinistraţilor şi întocmirea situaţiei cu persoanele dispărute. - Organizează acordarea asistenţei religioase şi înhumarea victimelor. - Urmăreşte colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte. | - Continua funcţionarea permanentă a centrului operativ în cadrul primăriei orasului Tandarei. - Asigură continuarea informării permanente a populaţiei cu măsurile urgente care trebuie aplicate . - Ia măsuri de evitare a blocajelor, în special în zonele podurilor(CFR, rutier str Fetesti, traversare Fratilesti), prizelor de apă şi a gurilor de evacuare. - Menţine restricţiile de consum a apei şi a unor alimente. - Menţine asigurarea pazei bunurilor materiale evacuate. - Dispune menţinerea rutelor ocolitoare a zonei inundate (unde este cazul) şi asigurarea ordinii pe timpul operaţiunilor de evacuare şi salvare. - Presedintele CLSU Tandarei prezintă propuneri, ia hotărâri şi coordonează acţiunile de intervenţie. - Coordonează repartiţia forţelor şi mijloacelor de intervenţie în zonele afectate. -Urmăreşte realizarea măsurilor de evacuare a apei din zonele afectate. - Asigură cazarea persoanelor sinistrate, aprovizionarea cu apă, alimente şi acordarea de asistenţă medicală pentru populaţia afectată. - Asigură adăpostirea, hrănirea şi acordarea de asistenţă veterinară a animalelor evacuate. -Asigură distribuirea ajutoarelor populaţiei afectate. - Ia măsuri de salubrizare a surselor şi instalaţiilor de alimentare cu apă şi a terenurilor care au fost afectate. - Urmăreşte aplicarea măsurilor sanitaro-epidemice necesare prevenirii epidemiilor şi epizootiilor. - Ia măsuri pentru refacerea infrastructurii afectate (căilor de comunicaţie şi a podurilor, refacerea liniilor de telecomunicaţii şi de energie electrică, a avariilor la conductele de apă şi gaze). - Dispune măsurile pentru reluarea activităţi instituţiilor şi operatorilor economici afectaţi. - Identifică resursele materiale şi financiare necesare refacerii locuinţelor avariate sau distruse. - Coordonează activităţile de evaluare a pagubelor (fizice şi valorice) determinate de inundaţii şi modalităţile de refacere a obiectivelor afectate. -Urmăreşte refacerea construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor afectate de viituri şi recuperarea materialelor folosite la lucrări provizorii care pot fi refolosite. -Asigură identificarea victimelor, sinistraţilor şi întocmirea situaţiei cu persoanele dispărute. -Organizează acordarea asistenţei religioase şi înhumarea victimelor. - Asigură colectarea, transportul şi incinerarea animalelor moarte. - Asigură elaborarea raportului sinteză privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase şi accidentelor la construcţii hidrotehnice şi înaintarea lui la Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi la centrul operativ al sistemului de gospodărire a apelor. -Organizează refacerea capacităţii de acţiune a sistemului de protecţie – intervenţie. |

PLAN  DE  MASURI  CORESPUNZATOARE  DE  EVITAREA  APARITIEI  GRIPEI AVIARE  PE  TERITORIUL  ORASULUI  TANDAREI

- INSTITUIREA DE FILTRE DEZINFECTOARE LA IESIRILE DIN LOCALITATE

  - Filtre pe Drumuri Nationale

-   Montarea filtrelor:- raspunde sef A.D.P.

- Asigurarea mochetelor, substantelor dezinfectante si pompelor- raspunde D.S.V.A. Ialomita

- Asigurarea indicatoarelor de circulatie si dirijarea circulatiei- raspunde sef D.N. si cmdt.Politia orasului Tandarei

- Asigurarea permanentei- raspunde Politia orasului Tandarei,  A.D.P.Tandarei si D.S.V.A. Ialomita.

B)  Filtre pe Drumurile Judetene

- Montarea filtrelor:- raspunde sef A.D.P.Tandarei

- Asigurarea mochetelor, substantelor dezinfectante si pompelor- raspunde D.S.V.A.Ialomita şi Consiliul Local Tandarei- Primarul orasului Tandarei, substantele dezinfectante si vermorelele vor fi procurate de la Slobozia de catre insp.Copilau Gheorghe.

- Asigurarea indicatoarelor de circulatie si dirijarea circulatiei- raspunde D.J. Mihai Ion si Politia orasului Tandarei.

- Asigurarea permanentei- raspunde Politia orasului Tandarei, A.D.P. si D.S.V.A. .

C) Filtre pe Drumurile Comunale

- Montarea filtrelor:- raspunde sef A.D.P.

- Asigurarea mochetelor, substantelor dezinfectante si pompelor- raspunde D.S.V.A.Ialomita şi Consiliul Local Tandarei- Primarul orasului, substantele dezinfectante si vermorelele vor fi procurate de la Slobozia de catre insp.Copilau Gheorghe.

- Asigurarea indicatoarelor de circulatie si dirijarea circulatiei- raspunde Politia Locala a orasului Tandarei.

- Asigurarea permanentei- raspunde Politia Locala a orasului Tandarei- Carabaneanu Ionel, sef A.D.P. si D.S.V.A. Ialomita.

- CATAGRAFIEREA SI EVALUAREA TUTUROR SPECIILOR DE PASARI:

Raspunde: -Comandamentul Local Antiepizootic:- sef  Politia Locala

-viceprimar

-D.S.V.A.- Milea Radita

-Echipa A.D.P.: - Nedelcu Nicolae

-  Picerea Marian                                                                                  - Dumitru Florea

- Dragomir Serban

- Cotigi Nedelcu

- INTERZICEREA TRANSPORTULUI (MISCARII) DE PASARI PE TERITORIUL ORASULUI

Raspunde: Comandamentul Local Antiepizootic:

- Politia Locala - Burja Traian

- Politia orasului Tandarei

ECHIPA CARE INTRA IN FOCAR

- Comandamentul Local Antiepizootic- dr.Tudor Razvan

- DSVA Ialomita - Echipa specializata

- ADP Tandarei – Echipa de interventie la focar :

- Trifan Ion

- Nica Gheorghe

- Lesu Vasile

- Vernis Florin

- Vernis Alexandru

- MATERIALE SI UTILAJE NECESARE LA FOCAR

- Tractor cu remorca . Raspunde – sef ADP

- Containere etanse . Raspunde- sef  ADP

- Tuburi CO2 . Raspunde ing.Copilau Gheorghe

- Costume de protectie 30 buc. Raspunde de procurarea lor de la magazinul specializat Slobozia (langa Primarie) Copilau Gheorghe

- EXECUTAREA GROPII DE INCINERARE:

-Locatia – Zona fosta Fabrica de Caramida Tandarei

-Utilaje de sapat: -ADP Tandarei

-Ifron de la A.D.P. Tandarei

-Forte de sapat: A.D.P. Tandarei

- CAZAREA SPECIALISTILOR DIN EXTERIORUL LOCALITATII CARE INTRA IN FOCAR:

-Locatia: Centrul de Servicii Sociale Tandarei

-Raspunde: Presedintele Comandamentului Local Antiepizootic Tandarei- Primar orasului Tandarei

Secretariatul Tehnic Permanent pe toata perioada influentei aviare va fi asigurat de :

-ing.Copilau Gheorghe- inspector Primarie Tandarei, Compartiment Situatii de Urgenta

-jr.Bucuroiu Marian- Secretar Primarie oras Tandarei

ANEXA 7

Sisteme existente de preavertizare/avertizare a atingerii unor valori critice şi de alarmare a populaţiei în cazul evacuării;

Pentru conducerea actiunilor de evacuare se utilizeaza sistemul de telecomunicatii national / teritorial, dupa caz.

Daca situatia o impune, comitetul local pentru situatii de urgenta Tandarei asigura mijloace de transmisiuni mobile (statia radio fixa existenta la Centrul Operativ cu activitate temporara Tandarei, statia mobila si statiile portabile de tip Alinco din dotare) .

Pe timpul actiunilor de evacuare in situatii de urgenta Serviciul de Telecomunicatii Speciale asigura legaturi de telecomunicatii speciale si cooperare pentru autoritatile publice locale, potrivit legii de organizare si functionare proprii, stabilite de comun acord cu acestea.

Legăturile între toate structurile implicate în acţiunea de evacuare a persoanelor şi a unor bunuri pe teritoriul judeţului Ialomiţa se realizează prin:

- reţelele telefonice permanente (fixe şi mobile);

- reţelele radio şi radiotelefon;

- sistemul unic de înştiinţare despre situaţii de urgenţă 112.

Sistemul de alarmare a populatiei in cazul evacuarii orasului Tandarei este compus din 5 sirene electrice actionate centralizat cu sistemul ,,F 1001’’ aflat la sediul Primariei Tandarei si din 2 sirene actionate local in zona industriala.Deasemeni se mai pot folosi clopotele celor 3 biserici (Biserica Sf.Voievozi, Biserica Nasterea Domnului, Biserica Sf. Ierarh Alexandru).

ANEXA 8

Obiectivele care pot fi afectate de producerea unei situaţii de urgenţă (seism, inundaţie, alunecare de teren, accident tehnologic etc.);

La nivelul oraşului Ţăndărei sunt identificate ca vulnerabile in cazde cutremur următoarele blocuri de locuinţe: Bloc A, B, C, D, E, F, G şi 125.Până în prezent nu s-a întocmit nici o expertiză tehnică din lipsă de fonduri.

Cele mai vulnerabile zone la inundatii datorate raului Ialomita sunt locuintele din:

- zona varianta- pod CFR

- zona podului rutier

Inundatii datorate fenomene meteorologice periculoase, ploi torentiale pot afecta locuintele din  zone unde datorita topografiei terenului se acumuleaza apa rezultata din ploi torentiale:

- in dreptul podului CFR

- in zona podului rutier- str.Ionel Perlea

Accinente tehnologice pot apare la operatorii economici cu activitati care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase :

- SC ULTEX SA unde in tehnologie se foloseste combustibil foarte inflamabil (hexan)

- SC AGFD SA  unde in procesul tehnologic se foloseste HCL(acid clorhidric) si NaOH(soda caustica)

Accident nuclear la Centrala Nucleara Electrica Cernavoda , in zona de protectie urgenta  in cazul expunerii prin ingestie (50 km) se gaseste  si orasul Tandarei. Centrala Nucleara Electrica este proiectata sa cuprinda 5 grupuri de tip PHWR – CANDU anvelopate cu o putere de 2180 MW/h si 700 Mwe fiecare.

Esecul utilitatilor publice  se pot produce la urmatoarele societati :

- SC RAJA SA  Tandarei reteaua de apa

- SC VITALGAZ SA Tandarei reteaua de gaze

ANEXA 9

Planuri şi proceduri de intervenţie;

- Sunt anexate prezentului plan ca dosare separate, avizate si aprobate separat de organele si autoritatile competente.

1.  Planul de intervenţie la dezastre

2.  Planul de protecţie civila

3.  Planul de evacuare

4.  Planul de protecţie si intervenţie la inundaţii

5.  Planul de incendii in masa

- Plan de interventie la incendii

ANEXA 10                                                  Schema fluxului informaţional-decizional

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL ORASULUI TANDAREI

SCHEMA FLUXULUI INFORMATIONAL OPERATIV-DECIZIONAL

pentru actiunile de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta

ANEXA 11

Locuri/spaţii de evacuare în caz de urgenţă şi dotarea acestora;

###### -Spitalul orasenesc Tandarei	(Str Spitalului Nr 1)

- tel/fax: 0243/270449

- e-mail spitaltandarei@artelecom.net

- Nr paturi:					100

- Nr medici:				6

- Fara UPU

- Persoana de contact pentru de situatii de urgenta  din partea Spitalului Orasenesc Tandarei:  Dr Turcuman Vladimir

- Centrul de gazduire temporara Tandarei     ( Str. Garii )

-    tel: 0243/273126

-    Numar de paturi:                                   42

-     Numar de asistente medicale                 2

- Persoana de contact  pentru situatii de urgentadin partea Centrului de gazduire temporara Tandarei: Dumitru Eugenie

- Sala de sport  Scoala Spiru Haret   ( Str. Barierei)

-   telefon : 0243/273348

-   suprafata 800 mp;

-   este  prevazuta cu dusuri si grupuri sanitare;

-   centrala termica pe gaz metan;

- Sala de sport Liceul teoretic Paul Gergescu     ( Str. Stefan cel Mare )

-   telefon : 0243/273250

-   suprafata  418.95 mp;

-   este  prevazuta cu dusuri si grupuri sanitare;

-   centrala termica pe gaz metan;

- Sala de sport     ( Zona stadion )

-   telefon : 0729240266

-   suprafata desfasurata1103 mp;

-   este  prevazuta cu dusuri si grupuri sanitare;

-   centrala termica pe gaz metan;

-    Persoana de contact  pentru situatii de urgenta : Stoica Mircea

ANEXA 12

Planificarea exerciţiilor/aplicaţiilor conform reglementărilor tehnice specifice;

PLANUL DE PREGATIRE PROFESIONALA

(3h instructaj teoretic+ 2h pregatire practica, exercitii/aplicatii)

A SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA AL

ORASULUI TANDAREI

| Nr. crt | Denumirea temei | Luna |
| --- | --- | --- |
| 1 | Apărarea împotriva incendiilor a gospodăriilor populaţiei ;priorităţi preventive. | IANUARIE |
| 2 | Spaţii ce presupun afluenţă de public.Măsuri preventive pentru preîntâmpinarea producerii incendiilor şi comportarea în astfel de situaţii. Protectia salariatilor si bunurilor materiale prin evacuare. | FEBRUARIE |
| 3 | Planificarea, organizarea, pregatirea si desfasurarea activitatilor de prevenire. Gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure. | MARTIE |
| 4 | Organizarea, desfasurarea, si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor voluntare de urgenta. Controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase. | APRILIE |
| 5 | Norme generale privind apararea impotriva incendiilor. Protectia salariatilor si bunurilor materiale prin adapostire. | MAI |
| 6 | Stingerea incendiilor în condiţii nefavorabile : pe timp de iarnă ;în condiţiile lipsei de apă. Gestionarea situatiilor de urgenta in caz de inundatii. | IUNIE |
| 7 | Criteriile de performanta privind constituirea, incadrarea, si dotarea Serviciilor voluntare de urgenta. Reglementarea evacuării populaţiei în situaţii de urgenţă. | IULIE |
| 8 | Dotarea cu echipament de protectie, uniforme si semne distinctive pentru personalul serviciilor voluntare de urgenta. Protecţia populaţiei şi a salariaţilor prin măsuri specifice.Protecţia NBC şi asigurarea materială. | AUGUST |
| 9 | Exploatarea instalatiilorde stingere a incendiilor.(cu apa, cu spuma, cu CO2) Principalele tipuri de dezastre şi caracteristicile acestora. | SEPTEMBRIE |
| 10 | Proiectarea, executia,si exploatarea lucrarilor de alimentare cu apa in mediul rural. Adăpostirea.Modalităţi de protecţie a populaţiei,salariaţilor şi bunurilor materiale. | OCTOMBRIE |
| 11 | Procedee de stingere a incendiilor. Protectia personala in caz de accident cu substante periculoase. | NOIEMBRIE |
| 12 | Obligaţiile salvatorului şi evaluarea victimei. Acordarea primului ajutor în : hemoragii,arsuri,fracturi. | DECEMBRIE |

ANEXA 13

Rapoarte lunare de informare şi analiză către prefect;

- Se anexeaza dupa completare

ANEXA 14

Protocoale de colaborare cu instituţii similare din ţările cu care există graniţe comune, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă;

- Nu este cazul localitatii Tandarei deoarece nu nu exista granite comune.

ANEXA 15

Situaţia resurselor, tabelul cu stocul de mijloace şi materiale de apărare existente, modul cum se acoperă deficitul din disponibilităţi locale şi cu sprijin de la comitetul pentru situaţii de urgenţă ierarhic superior etc.;

TABEL  CU  STOCUL MINIM DE MATERIALE SI MIJLOACE

DE    APARARE IMPOTRIVA INUNDATIILOR LA NIVEL LOCAL

| Denumire materiale | um | necesar | existent | deficit | Modul cum se acopera deficitul(unitati din zona sau persoane fizice) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Saci iuta,polietilena | buc | 2400 | 200 | 2200 | Comert |
| Snopi fascine 0-30cmm | buc | 900 | - | 900 | Ocolul silvic |
| Pari 1-3 m lungime | buc | 1800 | - | 300 | Ocolul silvic |
| Scandura diferita | mc | 6 | 1 | 5 | Comert |
| Sfoara pt.asigurare | kg | 24 | 2 | 22 | Comert |
| Folie polietilena | mp | 30 | 30 | - | ADP Tandarei |
| Cuie | kg | 5 | 5 | - | ADP Tandarei |
| Lopeti | buc | 24 | 24 | - | ADP Tandarei |
| Casmale | buc | 24 | 24 | - | ADP Tandarei |
| Tarnacoape | buc | 6 | - | - | ADP Tandarei |
| Sape | buc | 6 | 6 | - | ADP Tandarei |
| Ciocane diferite | buc | 6 | 6 | - | ADP Tandarei |
| Maiuri pt.compactat pamant | buc | 24 | 2 | 22 | Comert |
| Barde pt. cioplit si topoare | buc | 6 | 2 | 4 | Comert |
| Lanterne cu acumulatori reancarcabili, felinare | buc | 48 |  |  |  |
| Binoclu | buc | 1 | 1 | - | Primarie |
| Radio-telefoane fixe, portabile | buc | 5 | 5 | - | Primarie |
| Pluviometru de avertizare | buc | 1 | - | 1 | - |
| Ruleta 20-50m | buc | 2 | 1 | 1 | Primarie |
| Grup electrogen pt.iluminat | buc | 1 | 1 | - |  |
| Motopompe cu anexe | buc | 2 | 2 | - |  |
| Tractoare cu remorci | buc | 3 | 2 | 1 | ULTEX SA – Tandarei |
| Autocamioane | buc | 4 | - | 4 | ULTEX SA – Tandarei |
| Excavatoare | buc | 2 | - | 2 | CERAM.MAT.CONSTR |
| Atelaje hipo | buc | 50 | - | 50 | Populatie- evidenta |
| Motorina | tone | 2 | - | 2 | ULTEX SA – Tandarei |
| Cizme de cauciuc | per | 40 | 20 | 20 | Comert |
| Mantale de ploaie cu glugi | buc | 40 | 10 | 30 | Comert |
| Centuri, veste si colaci de salvare | buc | 40 | - | 40 | Comert |
| Aparat radio+TV | buc | 2 | 2 | - | Primarie |
| Fierastraie pt. gheata | buc | 10 | - | 10 | Comert |
| Panza hessiana pt.baraj absorbant filtru poluare | ml | 600 | - | 600 | Comert |
| Baloti paie | buc | 100 | - | 100 | Comert |

Anual se intocmeste  PLANUL  CLSU  TANDAREI  PENTRU ASIGURAREA RESURSELOR UMANE, MATERIALE SI FINANCIARE , dosar care este  aprobat si avizat separat de catre autoritatile competente si care  este anexat prezentului plan.

ANEXA 16

Reguli de comportare în cazul producerii unei situaţii de urgenţă.

1. Reguli de comportare şi măsuri de protecţie în caz de cutremur

a) Pentru protecţia înainte de cutremur este necesar să se realizeze măsuri de protecţie a locuinţei şi în afara acesteia.

În măsurile de protecţie a locuinţei este necesar :

- recunoaşterea locurilor în care ne putem proteja : grinda, tocul uşii, birou sau sub masa rezistentă etc.;

- identificarea şi consolidarea unor obiecte care pot cădea sau deplasa în timpul seismului;

- asigurarea măsurilor de înlăturare a pericolelor de incendiu : protecţia şi evitarea distrugerilor la instalaţiile de alimentare cu electricitate, apă şi gaze;

- cunoaşterea locurilor de întrerupere a alimentării cu aceste surse;

- asigurarea stării de rezistenţă a locuinţei. La nevoie se consultă organele de protecţie civilă locale sau alţi specialişti;

- asigurarea, în locuri cunoscute şi uşor accesibile, a îmbrăcămintei pentru timp rece, a unei rezerve de alimente uscate şi conserve, a unor materiale şi obiecte necesare realizării unei truse de prim ajutor familial;

- asigurarea unei lanterne, a unui aparat radio cu tranzistoare şi a bateriilor necesare;

În măsurile de protecţie în afara locuinţei este necesar:

- cunoaşterea locurilor celor mai apropiate unităţi medicale, sediilor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă, de poliţie, de cruce roşie, precum şi alte adrese utile;

- buna cunoaştere a drumului pe care vă deplasaţi zilnic la şcoală, cumpărături având în vedere pericolele care pot apărea (spargeri de geamuri, căderea unor obiecte de pe balcoane, conducte de gaze, abur, apă etc.;

b) Pentru protecţia în timpul producerii unui cutremur puternic se iau

următoarele măsuri:

- păstrarea calmului, să nu se intre în panică şi să liniştiţi pe ceilalţi membri ai familiei: copii, femei, bătrâni;

- prevenirea tendinţelor de a părăsi locuinţa: putem fi surprinşi de faza puternică a mişcării seismice în holuri, scări, etc. Nu se foloseşte în nici un caz ascensorul;

- dacă suntem în interiorul unei locuinţe – rămânem acolo, departe de ferestre care se pot sparge, să se stea înspre centrul locuinţei (clădirii), lângă un perete. Protejarea se face sub o grindă, toc de uşă solidă, birou masă sau bancă din clasă suficient de rezistente spre a ne feri de căderea unor lămpi, obiecte mobile suprapuse, tencuieli ornamentale etc.;

- dacă suntem surprinşi în afara unei locuinţe (clădiri) rămânem departe de aceasta, ne ferim de tencuieli, cărămizi, coşuri, parapete, cornişe, geamuri şi care de obicei se pot prăbuşi pe stradă;

- dacă suntem la şcoală (serviciu) nu fugim pe uşi, nu sărim pe fereastră, nu se aleargă pe scări, nu se utilizează liftul, nu alergaţi pe stradă. Deplasarea se realizează cu calm spre un loc deschis şi sigur;

- dacă a trecut şocul puternic al seismului, se închid imediat sursele de foc cât se poate de repede, iar dacă a luat foc ceva se intervine imediat;

- dacă seismul ne surprinde în autoturism, ne oprim cât se poate de repede într-un loc deschis, se evită clădirile prea aproape de stradă, dincolo de poduri, pasaje, linii electrice aeriene şi ne ferim de firele de curent electric căzute;

- dacă suntem într-un mijloc de transport în comun sau în tren, staţi pe locul dumneavoastră până ce se termină mişcarea seismică. Conducătorul trebuie să oprească şi să deschidă uşile, dar nu este indicat să vă îmbulziţi la coborâre sau să spargeţi ferestrele;

- dacă vă aflaţi într-un loc public cu aglomerări de persoane nu alergaţi către ieşire, îmbulzeala produce mai multe victime decât cutremurul. Staţi calm şi liniştiţi-vă vecinii pe rând.

c) După producerea unui cutremur puternic este necesar să luăm următoarele

măsuri:

- nu plecaţi imediat din locuinţă. Acordaţi mai întâi primul ajutor celor afectaţi de seism. Calmaţi persoanele speriate şi copiii;

- ajutaţi-i pe cei râniţi sau prinşi sub mobilier, obiecte sau elemente uşoare de construcţii căzute, să se degajeze;

ATENŢIE !

Nu mişcaţi răniţii grav (dacă nu sunt în pericol imediat de a fi răniţi suplimentar din alte cauze), până la acordarea unui ajutor sanitar – medical calificat. Ajutaţi-i pe loc. Curăţaţi traseele de circulaţie de cioburi sau substanţe toxice, chimicale vărsate, alimente, etc.

- îngrijiţi-vă de siguranţa copiilor, bolnavilor, bătrânilor, liniştiţi-i    asigurându-le  îmbrăcăminte şi încălţăminte corespunzătoare sezonului în care ne aflăm;

- ascultaţi anunţurile posturilor de radio şi televiziune şi recomandările acestora;

- verificaţi preliminar starea instalaţiilor de electricitate, gaz, apă, canal din locuinţă;

- părăsiţi calm locuinţa după seism, fără a lua cu dumneavoastră lucruri inutile. Verificaţi mai întâi scara şi drumul de ieşire;

- dacă la ieşire întâlniţi uşi blocate, acţionaţi fără panică pentru deblocare. Dacă nu reuşiţi, procedaţi cu calm la spargerea geamurilor şi curăţaţi bine mâna şi zona de cioburi, utilizând un scaun, o vază metalică (lemn) etc. Deplasaţi-vă într-un loc deschis şi sigur;

- fiţi pregătiţi psihic şi fizic pentru eventualitatea unor şocuri (replici) ulterioare primei mişcări seismice, care de regulă este mai redus decât cel iniţial. Nu daţi crezare zvonurilor privind eventualele replici seismice şi urmările lor, utilizaţi numai informaţiile şi recomandările oficiale, recepţionate direct de dumneavoastră şi nu din auzite;

- nu ascultaţi sfaturile unor aşa-zişi specialişti necunoscuţi de dvs. care în asemenea situaţii apar ad-hoc.

2. Alunecările de teren. Măsuri de protecţie.

Măsurile planificate pentru prevenire, protecţie şi intervenţie în cazul alunecărilor de teren sunt similare cu cele aplicate în caz de cutremur. O particularitate o constituie faptul că evenimentul, cu rare excepţii, nu se desfăşoară chiar prin surprindere. Alunecările de teren se pot desfăşura cu viteze de 1,5 – 3 m/s, iar în unele situaţii şi peste 3 m/s, oferind astfel posibilitatea pentru realizarea unor măsuri în astfel de situaţii. În aceste condiţii, un rol important revine acţiunilor de observare a condiţiilor de favorizare a alunecărilor de teren şi alarmării, (avertizării) populaţiei în timp util realizării protecţiei.

Concluzii :

- alunecările de teren pot fi preîntâmpinate dacă sunt făcute din timp investigaţiile necesare stabilirii condiţiilor de apariţie şi de dezvoltare a lor; se pot preîntâmpina asemenea evenimente dacă se aplică procedeele adecvate de ţinere sub control; Este necesar a ase evita amplasarea unor obiective industriale sau a altor construcţii în zonele in care asigurarea stabilităţii straturilor nu se poate realiza sau este foarte costisitoare, este posibilă protecţia dacă se preconizează şi se planifică din timp măsuri corespunzătoare şi se realizează o informare oportună a populaţiei în zona de risc.

În general, în acţiunile de intervenţie, în afara unor cazuri particulare, se va

urmări recuperarea bunurilor materiale şi refacerea avariilor.

Salvarea supravieţuitorilor din clădirile acoperite se realizează în condiţiile similare acţiunilor preconizate în cazul cutremurelor de pământ.

3. Inundaţiile. Măsuri de protecţie.

Împotriva inundaţiilor, indiferent de cauza lor, este posibil să se asigure măsuri de prevenire şi de protecţie astfel încât să se diminueze sau să se elimine acţiunea lor distructivă.

Prevenirea apariţiei inundaţiilor sau diminuarea – eliminarea acţiunilor distructive se poate asigura prin :

- realizarea unor lucrări destinate să reţină şi să întârzie scurgerea apelor de pe versanţi, din afluenţii mai mici ai bazinelor sau de torente care s-ar forma ca urmare a unor ploi abundente sau prin topirea zăpezilor, etc. Aceste lucrări pot fi acţiuni de împădurire sau reîmpădurire a versanţilor, crearea unor tipuri de învelişuri care să favorizeze infiltraţia şi să reducă scurgerea apelor de pe versanţi, construirea unor baraje de retenţie pe fundul văilor;

- modificarea cursului inferior al râurilor prin construirea unor diguri şi canale, precum şi prin realizarea unor bazine temporare pe unele porţiuni de luncă pentru a reţine apa revărsată;â

- stabilirea luncilor inundabile în vederea stabilirii zonelor de interdicţie în care se interzice orice construcţie în zona canalului de inundaţie, a zonelor de restricţie în care sunt admise unele construcţii şi a zonelor de avertizare situate în afara nivelului inundaţiei de proiectare;

- aplicarea unor măsuri de proiectare care permit clădirilor şi altor construcţii civile ori industriale să reziste la creşterea nivelului apelor şi la viteza de deplasare a acestora.

În vederea realizării protecţiei populaţiei, animalelor şi a bunurilor materiale,

aceste măsuri de prevenire se completează prin:

- organizarea, încadrarea şi dotarea formaţiunilor de protecţie civilă, pompieri, etc., din aceste zone astfel încât acestea să poată participa la asigurarea măsurilor de protecţie şi de ducere a acţiunilor de salvare;

- stabilirea locurilor şi condiţiilor în care urmează a se desfăşura acţiunile de evacuare temporară din zonele inundabile;

- asigurarea înştiinţării şi alarmării despre pericolul inundaţiilor;

- organizarea şi desfăşurarea acţiunilor de salvare;

- asigurarea asistenţei medicale şi aplicarea măsurilor de evitare a apariţiei unor epidemii;

- asigurarea condiţiilor necesare pentru sinistraţi cu privire la cazare, apă, hrană, asistenţă medicală, transport, etc.

4. Înzăpezirile. Măsurile de protecţie

Înzăpezirile, de regulă au un caracter aparte privind măsurile de protecţie, în sensul că acest gen de calamităţi cu rare excepţii, se formează într-un timp mai îndelungat şi există posibilitatea de a lua unele măsuri, astfel încât mare parte din efectele acestora să fie reduse. În aceste împrejurări se recomandă tuturor cetăţenilor aflaţi în zonă să se informeze permanent asupra condiţiilor meteorologice şi să rămână în locuinţe, asigurându-şi necesarul de hrană, apă, combustibil pentru încălzit, iluminat, lopată, etc.

Dacă sunteţi surprinşi în afara locuinţei, în călătorii, în mijloacele de transport, etc. trebuie să vă păstraţi calmul şi să luaţi măsuri contra frigului, cei aflaţi în mijloacele de transport să nu-şi părăsească locul pentru că este pericol de rătăcire. Daţi alarma cu claxoanele, aprindeţi focuri şi aşteptaţi ajutoare.

Pentru conducerea intervenţiei în caz de înzăpeziri se desfăşoară următoarele acţiuni: recunoaşterea locului şi estimarea urmărilor; organizarea dispozitivului de acţiune şi repartizarea formaţiunilor şi mijloacelor pe puncte de lucru; stabilirea căilor de acces şi asigurarea legăturilor între diferite formaţiuni şi punctele de lucru, stabilirea legăturilor cu cei surprinşi de înzăpezire, organizarea corectă a lucrărilor de salvare şi evacuare a acestora.

5. Accidentele chimice.

- PROCEDURI COMPORTAMENTALE

Accidentul chimic  şi poluarea accidentală sunt evenimente imprevizibile! Ca urmare există posibilitatea ca la orice dereglare a procesului tehnologic prin avarierea sau deteriorarea unei instalaţii, a unui utilaj sau mijloc de transport să se elibereze în mediul înconjurător (aer, apă, sol) substanţe toxice care pot avea impact atât asupra mediului cât şi asupra populaţiei.

Aceasta impune realizarea unor măsuri şi acţiuni de prevenire şi protecţie.

Populaţia trebuie să cunoască:

-   care este unitatea sursă de pericol chimic;

- tipul de substanţă toxică industrială pe care îl deţine;

- caracteristicile şi modul de acţiune al substanţei toxice;

- zona de risc în care v-aţi putea afla;

- măsurile de protecţie specifice zonei;

- locul în care se asigură protecţia prin adăpostire sau izolare;

- locurile de dispunere şi itinerarele de evacuare temporară.

În locurile de adăpostire-izolare pentru populaţie trebuie asigurate măsurile de siguranţă prin:

- procurarea materialelor de etanşare (chit, bandă izolantă, bureţi izolatori, purfix etc.);

- asigurarea mijloacelor de protecţie individuală speciale (mască contra gazelor, aparat de respiraţie, costume de protecţie) sau improvizate;

- realizarea unei truse familiale de prim-ajutor medical;

- pregătirea unei rezerve permanente de apă şi alimente;

- asigurarea unui radioreceptor cu baterii.

Populaţia trebuie să-şi însuşească:

- cunoştinţele necesare în vederea realizării măsurilor de  protecţie;

- regulile de comportare la accident în zona norului toxic.

Dintre măsurile de protecţie ce se iau în caz de accident chimic amintim:

- Înştiinţarea şi alarmarea populaţiei despre pericolul chimic

- Asigurarea protecţiei cu mijloace individuale de protecţie

- Asigurarea protecţiei prin adăpostire (izolare) sau prin evacuare (autoevacuare) temporară

- Introducerea restricţiilor de consum al apei, produselor agroalimentare, vegetalelor contaminate

- Introducerea unor restricţii de circulaţie şi acces, a unor măsuri de pază şi ordine în zona de acţiune a norului toxic

- Organizarea cercetării chimice, a controlului şi supravegherii zonei de acţiune a norului toxic şi a contaminării

- Acordarea primului ajutor şi a asistenţei medicale de urgenţă persoanelor intoxicate

- Aplicarea măsurilor de neutralizare şi împiedicare a răspândirii substanţelor toxice. Colectarea, transportul şi depozitarea materialelor contaminate

Apărarea în caz de accident chimic se referă la un ansamblu de măsuri care se realizează în mod unitar şi continuu şi se împarte în acţiuni:

- pre-dezastru

- în timpul dezastrului

- post-dezastru

Faza de Pre-Dezastru:

- Informaţi-vă asupra sursei de risc, substanţele toxice industriale folosite, zonele de pericol!

- Participaţi la exerciţiile de protecţie civilă, procuraţi-vă materiale cu reguli de comportare şi acţiune în caz de dezastre şi însuşiţi-vi-le!

- Evitaţi amplasarea locuinţelor în apropierea unor instalaţii cu procese de risc!

- Procuraţi-vă materiale de etanşare!

- Realizaţi-vă rezerve de medicamente de urgenţă şi primă necesitate!

- Asiguraţi-vă mijloace de protecţie individuală speciale (mască contra gazelor, aparat de respiraţie, costume de protecţie) sau improvizate!

- Pregătiţi-vă o rezervă permanentă de apă şi alimente!

- Procuraţi-vă un radioreceptor cu baterii!

Faza de Dezastru:

- Urmaţi întocmai anunţurile făcute de protecţia civilă prin intermediul mass mediei sau prin semnalele de alarmare!

- Luaţi lucrurile lăsate afară (jucării, rufe, etc) şi animalele de companie în casă.

- Închideţi animalele în grajduri.

- Anunţaţi-vă vecinii şi prietenii despre pericolul chimic (de preferinţă prin telefon)!

- Adăpostiţi-vă în locul stabilit şi etanşaţi toate intrările şi ieşirile pentru a evita pătrunderea agentului toxic!

- Dacă adăpostirea se face în propria casă sau apartament, etanşaţi toate uşile şi ferestrele şi rămâneţi într-o cameră cu cât mai puţine uşi şi ferestre! Mergeţi într-o încăpere situată cât mai sus pe faţa opusă pericolului!

- Închideţi toate instalaţiile cu pericol (gaze, apă, curent electric)!

- Opriţi toate ventilatoarele şi instalaţiile de aer condiţionat! Etanşaţi deschiderile de ventilare cu folie de plastic şi bandă adezivă!

- Ţineţi la îndemână mijloacele de protecţie respiratorie şi folosiţi-le dacă este cazul!

- Asiguraţi-vă că aveţi acces la rezerva de apă şi alimente şi că nu sunt afectate de accidentul chimic!

- Porniţi radiourile şi televizoarele şi fiţi atenţi la anunţurile care se fac!

- Nu părăsiţi locul de adăpostire până nu se anunţă că acest lucru este posibil!

Dacă sunteţi surprins în afara locuinţei:

- Păstraţi-vă calmul, de cele mai multe ori în cazul accidentelor chimice victimele din rândul populaţiei civile au apărut ca urmare a panicii

- Acoperiţi-vă căile respiratorii superioare cu o batistă şi îndreptaţi-vă spre adăpostul cel mai apropiat adăpost!

- Respectaţi restricţiile de circulaţie şi acces!

- Evitaţi deplasarea pe direcţia vântului, deplasaţi-vă perpendicular pe direcţia lui!

Dacă vă găsiţi în maşină, în zonele afectate de norul toxic, nu intraţi în panică, fiţi calmi, şi conduceţi atent. Închideţi toate geamurile la maşină, opriţi instalaţiile de aer condiţionat şi acoperiţi-vă nasul şi gura cu un prosop sau o batistă umedă. Porniţi radiourile şi urmaţi instrucţiunile autorităţilor. Respectaţi interdicţiile de circulaţie

Faza Post-Dezastru:

- Nu părăsiţi adăpostul sau locuinţa chiar dacă pericolul a trecut, riscaţi să încurcaţi intervenţia forţelor specializate

- Ascultaţi cu atenţie mesajele către populaţie transmise prin mass media!

- Verificaţi dacă vecinii şi prietenii au probleme, în cazul în care există probleme acordaţi-le primul ajutor şi chemaţi ambulanţa!

- Respectaţi restricţiile de circulaţie şi consum!

- Reveniţi la activităţile cotidiene, remediind eventualele pagube!

- Reţineţi învăţămintele trase din aceste situaţii şi pregătiţi-vă continuu pentru a putea face faţă unor alte eventuale asemenea evenimente!

6. Accidentele la lucrările hidrotehnice. Măsuri de protecţie.

Posibilitatea distrugerii unor baraje sau a unor lucrări hidrotehnice au impus luarea unor măsuri de realizare a siguranţei în exploatare încă din etapa de proiectare  execuţie prin:

- introducerea în proiectele de execuţie şi a calculelor privind zonele de inundabilitate din aval de baraje, evaluarea condiţiilor de curgere şi a debitelor evacuate în zonele de inundaţie;

- asigurarea barajelor cu sisteme de semnalizare a anomaliilor în realizarea construcţiilor, echiparea cu aparate de măsură şi control adecvate tipului de construcţii;

- realizarea unui sistem corespunzător de avertizare – alarmare cu rolul de a anticipa fenomenele care pot conduce la distrugerea barajului şi de a asigura aplicarea măsurilor de protecţie în aval de baraj, în timp util;

- stabilirea măsurilor de protecţie şi a modului de utilizare a acestora;

- organizarea formaţiilor şi asigurarea materialelor necesare ducerii acţiunilor de intervenţie pentru localizarea şi înlăturarea urmărilor unei asemenea catastrofe;

- instruirea tineretului, populaţiei din localităţile din aval de baraje asupra modului de realizare a măsurilor de protecţie şi de respectare a regulilor de comportare stabilite de organele de specialitate pentru asemenea situaţii.

La producerea unui astfel de accident se desfăşoară următoarele activităţi şi acţiuni :

- se declanşează semnalul de alarmă pentru calamitate naturală (3 semnale intermitente în timp de 2 minute) şi se înştiinţează telefonic sau radio conform planului de dezastre, toate localităţile din zona inundabilă.

- La recepţionarea semnalului de alarmă, populaţia se evacuează în afara zonei inundabile, în timpul cel mai scurt.

- Cu forţele şi mijloacele specifice şi detaşamente de populaţie, comitetul pentru situaţii de urgenţă acţionează pentru salvarea populaţiei, animalelor şi bunurilor materiale.

- Se iau măsuri pentru cazarea sinistraţior şi asigurarea cu apă şi alimentele necesare.

- Se acordă primul ajutor victimelor şi asistenţă sanitară pentru populaţie în vederea unor epidemii.

Cetăţenii (copiii) trebuie să reţină următoarele reguli de comportare :

- cunoscând timpul la dispoziţie, se acţionează cu calm în toate situaţiile;

- la părăsirea locuinţei se întrerupe alimentarea cu gaze, curent electric şi apă;

- evacuarea oamenilor şi animalelor să se realizeze în locuri stabilite prin planul la dezastre şi cunoscute în detaliu;

- evacuarea să se realizeze cu minimum de timp stabilit, numai cu obiecte de valoare şi cele strict necesare;

- în caz de surprindere, să se urce pe clădirile rezistente;

- în toate situaţiile critice, să aştepte intervenţia formaţiunilor specializate la dezastre;

- să nu consume apă din zona inundată, (nici din fântâni), decât după dezinfectarea acestora de către formaţiunile sanitare.

7. Accidentele rutiere, feroviare, aeriene, muniţiile neexplodate şi altele. Măsuri de protecţie.

- Accidentele rutiere, feroviare şi aeriene pot avea urmări foarte grave,

producând un număr mare de victime şi distrugerea de importante bunuri materiale.

În anumite condiţii, în funcţie de amplasarea accidentelor, acestea se pot transforma în catastrofe (vezi cazul Mihăileşti – Buzău din 24 mai 2004), cu repercursiuni asupra mediului înconjurător.

Actele de terorism de asemenea, s-au dovedit a fi foarte periculoase şi cu urmări destul de tragice (vezi 11 septembrie în America).

În aplicarea normelor de protecţie se va ţine seama de regulile stabilite pentru transportul rutier feroviar şi aerian.

Cetăţenii (elevii în special) trebuie să reţină câteva reguli pe care să le aplice în astfel de împrejurări:

- păstrarea calmului;

- ieşirea imediată din zona periculoasă;

- acordarea ajutorului medical (aplicarea garoului, pansarea rănilor, imobilizarea fracturilor etc.);

- acordarea ajutorului sanitar răniţilor;

- aşteptarea în linişte a ajutoarelor.

Panica în astfel de situaţii măreşte mult situaţia creată şi duce a mărirea numărului de victime a celor prinşi în accident.

În caz de accident de circulaţie, măsurile constau în alarmarea formaţiunilor specializate din zona şi acţiunea acestora pentru salvarea victimelor, stingerea incendiilor, înlăturarea avariilor, refacerea instalaţiilor, de blocarea căilor de acces şi reluarea circulaţiei.

O atenţie deosebită trebuie acordată cercetării care se execută la orice apropiere de locul accidentului pentru a preveni producerea de victime, din rândul celor care vin în ajutor, prin contaminare sau explozii.

b) Sub denumirea generală de muniţii sunt incluse următoarele : cartuşe de toate tipurile, proiectilele, bombele, torpilele, minele, petardele, grenadele şi orice elemente încărcate cu substanţe explozive. În timp de pace şi război un mare rol îl prezintă acţiunea de identificare a muniţiei şi apoi neutralizarea acesteia în poligoane speciale şi de un personal calificat în acest domeniu.

Detectarea propriu-zisă (nu întâmplătoare) a muniţiei rămasă neexplodată se face de către formaţiunile de specialitate (echipe pirotehnice), folosind dispozitive speciale, cu mari performanţe, care pot detecta muniţia la mari adâncimi.

La descoperirea oricărui tip de muniţie trebuie respectate următoarele reguli:

- să nu fie atinse, lovite, mişcate;

- să nu se încerce dezamorsarea focoaselor sau a altor elemente componente;

- să nu fie ridicate, transportate şi depozitate în locuinţe sau grămezi de fier vechi;

- să se anunţe imediat organele de protecţie civilă la numărul unic pentru apeluri de urgenţe 112; La locul descoperirii muniţiei, organele de poliţie asigură paza până la sosirea specialiştilor de la protecţia civilă.

REŢINEŢI !	Neutralizarea şi distrugerea muniţiei se execută de către subunităţile pirotehnice care au pregătirea şi dotarea cu aparatură specială pentru acestă misiune periculoasă.

În caz de catastrofe, nu intervin decât forţele şi mijloacele specifice iar în zona respectivă circulaţia este interzisă.

# Text boxes

Serviciul Voluntar pt. Situatii de Urgenta Tandarei

#### Formatii locale de interventie

Garda 2 Pompieri militari Tandarei 0243273763

## Dispecerat  SGA IALOMITA

## Tel/fax:0243/233518,230439

Inspectoratul Judetean pt.Situatii de Urgenta Ialomita

Tel/fax:0243/235350 ,230088

GRUPUL DE SUPORT TEHNIC pt.gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase,accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale din cadrul COMITETULUI JUDETEAN PT.SIT.DE URG.

Tel/fax:0243/230439,233518

### PRIMARIA +CLSU TANDAREI

#### Tel:0243275529

## Fax:0243273552

#### Politia Tandarei

Tel :0243273340

Fax:0243273455

#### Statia hidrologica

Slobozia

Tel/fax:0243216724

Statia meteorologica Slobozia

Tel/fax:0243231333